РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ + КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НАЗНАЧЕНИЕ:	Данная распылительная система предназначена для чистки и дезинфекции поверхностей в пищевом производстве и и в других сферах.

УПАКОВОЧНЫЙ ЯЩИК:	Габариты картонного упаковочного ящика

Распылительная система, безопасная для пищевых продуктов

Длина = 450 мм		Ширина = 380 мм		Высота = 280 мм

Катушка для шланга из нержавеющей стали

Длина = 600 мм		Ширина = 270 мм		Высота = 470 мм

Упаковочный лист:

- Распылительная система, соответствующая нормам HACCP

- Синий пистолет-распылитель: тепло- и ударостойкий

- Шланг подачи воды из нерж. стали с  соединением 1/2F х 3/4"F, длина L = 1,5 м

- или 2 держателя из нержавеющей стали для канистр с химией  5 или

10 л, в соответствии со спецификацией модели

- Монтажный комплект, содержащий:

1 пакет с 14 измерительными насадками, обозначенными цветовым кодом

1 или 2 химически стойких впускных трубки Ø 6х9, в соответствии со

спецификацией модели

1 запасной пластиковый клапан Вентури

1 или 2 донных фильтра со встроенным грузиком из нерж. стали, в

зависимости от спецификации модели

1 или 2 монтажных комплекта для держателей канистр (2 шурупа, 2 дюбеля, 2 шайбы) в зависимости от модели

1 монтажный комплект для распылительной системы с 3 шурупами, 3 дюбелями, 2 фибровыми прокладками 1/2", 2 фибровыми прокладками 3/4" и сетчатым фильтром-шайбой 3/4"

- Катушка из нержавеющей стали для шланга подачи длиной 20 м

- синий шланг "Fx_F" длиной 2м для подключения катушки к распылительной системе.

- Инструкция

ПРОЦЕДУРА СБОРКИ

- Необходимые инструменты: 1 сверло Ø7 мм, 1 отвертка Philips, 2 гаечных ключа на 24 и 29

- Необходимое место на стене: ширина 60 см и высота  220 см

- Установите устройство недалеко от точки подключения для подачи воды с давлением от 2 до 6 бар

- Расположите верхнюю часть устройства на стене на высоте около 175 см (рис. 2), закрепите его с помощью 3 шурупов из нерж. стали Ø5х40 (4) и дюбелей (5)

- Закрепите держатели канистр(21) на 30 см ниже распылительной системы с помощью 2 дюбелей, шайб (22) и шурупов Ø5х40

- Закрепите барабан катушки для шланга на высоте примерно на 2 м от уровня земли соответствующими шурупами из нержавеющей стали Ø12 и дюбелями, (не входят в комплект поставки)

- Подключите к блоку для ввода воды шланг из нержавеющей стали (19). Внимание: не забудьте установить сетчатый фильтр-шайбу (15) на 3/4", и фибровую шайбу (18) к шариковому клапану впуска воды в систему со стороны клапана (16)

- Подсоедините сливной шланг (23) к выпуску с трубкой Вентури (10) с фибровой шайбой 3/4" и с фибровой шайбой со стороны катушки

- Подсоедините распылительный пистолет (24) к другому концу сливного шланга

- Выберите дозирующую насадку (11), соответствующий чистящему средству и режиму работы/проверки, как показано на рис. 1

- Наденьте насадку (11) на обратный клапан (7). Поверх него наденьте чистую трубку Ø6х9 (13) для подачи химического продукта

- Отрегулируйте положение трубки (13) так, чтобы она доставала до дна емкости с химическим продуктом. Отрежьте лишнюю длину

- Просверлите отверстие в колпачке. Пропустите чистую трубку через него, а затем установите донный фильтр (14) с грузиком из нержавеющей стали

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ В РЕЖИМЕ МОЙКИ

- Поверните на 1/4 оборота ручку шарового клапана (16) впуска воды

- Опустите черный рычаг (10) вправо относительно блока

- Поверните круглую ручку (32) так, чтобы выбрать химический продукт №1 или №2, нажимайте курок и

распыляйте

- Удостоверьтесь, что химический продукт свободно поступает через чистую трубку (13)

УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ В РЕЖИМЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ

- Поднимите черный рычаг (10) в вертикальное положение

- Крепко возьмитесь за пистолет (24), нацельтесь на то место, которое нужно очистить, нажмите курок и распыляйте

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ

- Поверните на 1/4 оборота ручку шарового клапана (16), отключив впуск воды

- Нажмите курок (24), чтобы сбросить давление в шланге подачи (23)

# Text boxes

СЕРТИФИКАТ №

Колеса из пищевого материала

Гофрированный шланг из нерж. стали

для подачи воды

Безопасная макс. температура воды 50°С

Труба из нерж. стали

Ручки из пищевой резины

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ С КАТУШКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

все права защищены

ДЕРЖАТЕЛЬ ИЗ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКОЙ НЕРЖ. СТАЛИ

ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ИЗ ПИЩЕВОГО МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(Расход  в литрах/мин. при использовании стандартного пистолета с сильной струей)

Режим мойки: расход (л/мин)

Режим ополаскивания: расход (л/мин)

динамическое давление (бар)

ПРИБЛИЗИТ. РАСХОД В СООТВЕТСТВИИ С ДИНАМИЧ. ДАВЛ. ВОДЫ

Ограничение всасывания (бар)

График характеристик трубки Вентури

Давление подаваемой воды (бар)

Действует

ЗАЩИТА

КЛАСС 3

СЕРТИФИКАТ САНИТАРНОГО СООТВЕТСТВИЯ

Постановление 73 138 от 12 февраля 1973 г.

НА ДАННУЮ СИСТЕМУ ПОЛУЧЕН СЕРТИФИКАТ САНИТАРНОГО СООТВЕТСТВИЯ ОТ CЛУЖБЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЗАЩИТНОЙ САНИТАРИИ (SRIPS)

СЕРТИФИКАТ № A/ACS/2005.0301, ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО ФЕВРАЛЯ 2005 Г.

рассчитана на все типы чистящих средств, используемых в пищевой индустрии

МЫТЬЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

при длительном воздействии большого количества жидкости токсичны

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В СЛУЧАЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ

- ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ ПОДВОДИМОЙ ВОДЫ (МИН. 2 БАР – МАКС. 6 БАР)

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПЛАСТИКОВЫЙ КЛАПАН ВЕНТУРИ (31) НАДЕЖНО УСТАНОВЛЕН.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНИТЕ НА ЗАПАСНОЙ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ ТРУБКА НА ВПУСКЕ Ø6х9 (13)НЕ СМЯТА, НЕ ИЗОГНУТА И НЕ ЗАСОРЕНА.

- ПРОВЕРЬТЕ ДОЗИРУЮЩУЮ НАСАДКУ (11), ЕСЛИ ОНА ЗАСОРЕНА, ПРОМОЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЕЁ.

- ПРОВЕРЬТЕ ДОННЫЙ ФИЛЬТР (14) С ГРУЗИКОМ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ., ЕСЛИ ОН ЗАГРЯЗНЕН ИЛИ ЗАСОРЕН, ПРОМОЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЕГО.

- ПРОВЕРЬТЕ И ЗАПУСТИТЕ СИСТЕМУ БЕЗ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ (24) ЕСЛИ ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ СВОБОДНО ИДЕТ ВВЕРХ ПО ТРУБКЕ, УДАЛИТЕ НАКИПЬ И ПОЧИСТИТЕ ПИСТОЛЕТ

- ПРОВЕРЬТЕ СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР-ШАЙБУ (15), ЕСЛИ ОН ЗАСОРЕН, ПРОМОЙТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЕГО.

БЕЗ НАСАДКИ

ТАБЛИЦА РАСТВОРОВ

40 КГС

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

БЕЗОПАСНАЯ МАКС. ТЕМП. ВОДЫ 50°С

МОДЕЛЬ

С ОТВЕРСТИЯМИ

ОБЩАЯ ВЫСОТА

БЕЖ

СЕРЫЙ

ЧЕРНЫЙ

КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

СИНИЙ

СВЕТЛО-КОРИЧН.

ЗЕЛЕНЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ

ТЕМНО-КОРИЧН.

ЖЕЛТЫЙ

БИРЮЗОВЫЙ

ПУРПУРНЫЙ

РОЗОВЫЙ

продукт испытан водой с Ср=1, ударостойкость пистолета при давлении 25 бар, режим ополаскивания: расход 12,25 л/мин, длина выпускного шланга 20 м; режим мытья: расход 8,7 л/мин

диаграмма раствора и числа даны как указания

ОБЪЕМ  В – РАСТВОР

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО+ВОДА

ОБЪЕМ  А – МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

ПРИМЕР

ОБЪЕМ В

10 0000 МЛ

ОБЪЕМ А

150 МЛ

КОНТРОЛЬ/ПРОВЕРКА

ГРУНТ

все права защищены

СЛИВНОЙ ШЛАНГ РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ВА

Защита от загрязнения транспортируемой воды в водяных установках.

Соответствует Европейским нормам EN 1717

Сертифиц. ACS, BELGAQUA, DVGW, KIWA

рабочая хим. категория – 4

клапан предотвращения противотока с управляемой зоной пониженного давления проверяется ежегодно

УПРАВЛЯЮЩИЙ

КЛАПАН

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ

ВА

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ТЕРМОСТАТОМ. ОТ 40 ДО 60°С

дополнит.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

ХОЛОДНАЯ ВОДА

БЕЗОПАСНАЯ МАКС. ТЕМП. ВОДЫ 50°С

дополнит.

все права защищены

МОДЕЛЬ С ТРУБКОЙ ВЕНТУРИ НА 1 ПРОДУКТ

МОЙКА

ОПОЛАСКИВАНИЕ

19 – ГОФР. ШЛАНГ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ 1/2"Fх3/4"M, ПОДАЧА ВОДЫ, L=1,5 МЕТРА

20  -СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ТЕРМОСТАТОМ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

21 – УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЕЙ, НЕРЖ. СТАЛЬ, ДЛЯ БАКОВ 5 ИЛИ 10 Л, 1 ИЛИ 2 ШТ. В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ

22 – ШАЙБЫ Ø5 (2 ШТ.)

23 – ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ПИЩЕВОГО КАЧЕСТВА, 2 МЕТРА

24 – СИНИЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ, ТЕПЛО- И УДАРОСТОЙКИЙ

25 – ВЫПУСКНОЙ ШЛАНГ ВА Ø19х22, ПОЛНОСТЬЮ ИЗ ПВХ

26 – ПОВОРОТНЫЙ ШАРОВЫЙ КЛАПАН НА 1/4 ОБОРОТА, ГИБКИЙ ШЛАНГ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ И ПАТРУБОК 1/2"НА ШЛАНГ ВА

27 – РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ ВА

28 – ПЛАСТИКОВАЯ СТЯЖНАЯ НАСАДКА

29 – ГИБКИЙ ШЛАНГ 1/2"F х 1/4"F, НЕРЖ. СТАЛЬ

30 – ТРУБКА ВЕНТУРИ 2 ПРОДУКТА В СБОРЕ

31 – ПЛАСТИКОВЫЙ КЛАПАН ВЕНТУРИ

32 – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХ ПРОДУКТОВ

33 – ЧЕРНЫЙ ВЕНТИЛЬ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА ВПУСКА ВОДЫ

1 – ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

2 – ПЕРЕДНАЯЯ КРЫШКА 1 ПРОДУКТА

3 – ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 2 ПРОДУКТА

4 – ШУРУП ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ Ø5х40 (5 ШТ.)

5 –ДЮБЕЛИ Ø5 (5 ШТ.)

6 – ФИБРОВАЯ ПРОКЛАДКА 3/4" (3 ШТ.)

7 – ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

8 – ШАЙБА И УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

9 - ШУРУП ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ Ø5х10 (5 ШТ.)

10 – ТРУБКА ВЕНТУРИ 1 ПРОДУКТ (В СБОРЕ)

11 – ДОЗИРУЮЩИЕ НАСАДКИ (14 ШТ.)

12 – ЗАПОРНЫЙ ВИНТ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ

13 – ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА Ø6х9, ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ

14 – ДОННЫЙ ФИЛЬТР И ВСТРОЕННЫЙ ГРУЗИК ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

15 – СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР И ШАЙБА 3/4"

16 – КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

17 –ПЕРЕХОДНИК 1/2”M НА ¾” F (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

18 – ФИБРОВАЯ ПРОКЛАДКА 1/2"